CARACTERÍSTICAS DOS NOVOS AUTOBUSES

- Melloras en arquitectura e habitabilidade interior.

- Sistemas homologados para retención de cadeiras de rodas.

- Novo sistema de barras e asas interiores: permiten unha maior axilidade no movemento dos viaxeiros dentro do autobús e aportan unha maior comodidade aos usuarios que viaxan de pé.

- Sistemas de seguridade de bloqueo de vehículo con portas abertas.

- Sistema de iluminación e sinalización exterior de máxima eficacia, novos pilotos de gran tamaño, faros antinéboa, etc.

- Piso baixo en todo o interior do vehículo.

- Sistema de inclinación lateral para facilitar o acceso nas paradas.

- Sistema de climatización e aire acondicionado.

- Sistemas de iluminación e disposición de información para o pasaxeiro integrado, aportando máximas condicións de seguridade e confort.

- Maior superficie acristalada, en fiestras laterais e portas.

- Nº unidades: 3

- Carrozaría: CITY.VERSUS (2 portas)

- Bastidor: MAN A-22 Curto

- Lonxitude carrozado: 10,800 metros

- Homologación: Clase I

- Nº de prazas: 26 sentadas + 65 de pé + Espazo para unha cadeira de rodas.

- PISO BAIXO INTEGRAL

- Estrutura de perfís en ACEIRO LAMINADO.

- Chapa de costados en ACEIRO GALVANIZADO.

- Tratamento integral anticorrosivo tecnoloxía CASTROSUA.

- Illamento térmico e acústico de teito con POLIURETANO.

- Cristais xerais en parasol gris.

- Portas de accionamento eléctrico:

- Dianteira basculante de dobre folla. (apertura cara o interior)

- Central alemán de dobre folla. (apertura cara o exterior)

- A. Acondicionado HISPACOLD 12L (frío/calor)

- Rampla de acceso PMR´s. automática SAM-1001

- Rótulos electrónicos HANOVER de LEDS. (Dianteiro, lateral e traseiro)

- Butacas Metrópolis, decorada en moqueta de FAINSA.

- Asento condutor pneumático.

- Peche zona de condutor con meseta de cobro y porta con peche eléctrico de seguridade antiabandono.

- Pavimento de piso con material antideslizante TARABUS.

- Iluminación exterior mediante tecnoloxía LEDS